| (11) Номер патента | 005489 |
| --- | --- |
| Дата регистрации в реестре | 2004.12.06 |
| (21) Регистрационный номер заявки | 200400160 |
| Номер редакции МПК | 7 |
| (51) Индексы Международной патентной классификации | F04F 7/02 |
| (43) (13) Дата публикации заявки, код вида документа | A1 2005.02.24 Бюллетень №1 |
| (45) (13) Дата публикации патента, код вида документа | B1 2005.02.24 Бюллетень №1 |
| (22) Дата подачи заявки | 2003.12.17 |
| (96) Регистрационный номер и дата подачи заявки, установленные патентным ведомством государства-участника Евразийской патентной конвенции, код страны | 2003000060 2003.12.17 |
| (54) Название изобретения | ВОДОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО |
| (71) Сведения о заявителеях | МАРУХИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ (RU),,КУТЬЕНКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (RU) |
| (73) Сведения о патентовладельцах | МАРУХИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ (RU),,КУТЬЕНКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (RU) |
| (74) Сведения о представителях | Кутьенков Валентин Александрович |
| Адрес для переписки | Россия, 121471, Москва, ул.Неделина, 30, корп.1, кв.12 |
| Дата первой уплаты годовой пошлины | 2005.12.17 |
| Сведения о действии патента на территории Договаривающихся государств | Год Период AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM 1 С 2003.12.17 по 2004.12.17 X X X X X X X X X 2 С 2004.12.18 по 2005.12.17 X X X X X X X X X 3 С 2005.12.18 по 2006.12.17 - - - - - - X - - |

Номер охранного документа	EA 005489B1 24.02.2005

Регистрационный номер заявки	EA200400160 17.12.2003

Номер документа	[EAB] 5489

Код вида документа	EAB1

Индексы МПК	[7] F04F 7/02

Название документа	[RU] ВОДОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Сведения о заявителях	[RU] МАРУХИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
[RU] КУТЬЕНКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сведения о патентообладателях	[RU] МАРУХИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
[RU] КУТЬЕНКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Номер бюллетеня	[eab] EAB20501

Реферат / Формула

Водоподъемное устройство, состоящее из воздушного колпака, нагнетательного клапана, нагнетательной трубы, питательной трубы, регулируемого ударного клапана, отличающееся тем, что регулируемый ударный клапан располагается в питательной трубе, разделяя ее на ускоряющую и напорную части и обеспечивая, таким образом, подъем воды или ее закачку без слива какой-либо части воды наружу.

005489

- 1 -

Изобретение относится к водонапорной технике и может найти применение для подъема воды без

затрат какой-либо дополнительной энергии, в т.ч. для мелиорации сельскохозяйственных территорий и

водоснабжения индивидуальных хозяйств, строящихся объектов, кемпингов, курортных зон и др. потре-

бителей, удаленных от централизованных энергосетей или не обеспеченных топливными ресурсами и в

связи с этим лишенных возможности использовать типовое водонапорное оборудование.

Известна водоподъемная машина, называемая  "гидравлический  таран" [1] или  насос  "Ram pump",

состоящая из ударного и нагнетательного клапанов, воздушного колпака, питательной и нагнетательной

труб. Принцип действия такой машины основан на использовании закона инерции и свойств несжимае-

мости жидкости, которые при работе выражаются в явлении гидравлического удара при внезапной оста-

новке течения воды в трубе. История создания подобных конструкций насчитывает более 200 лет, начи-

ная со времени изобретения французским инженером Э. Монгольфье первого гидравлического тарана в

конце XVII века.

Эта машина использует энергию падающей воды из источника, находящегося выше уровня земли, и

обеспечивает подачу части поступающей в него воды на уровень значительно выше, чем имеет сам ис-

точник. При этом в точном соответствии с законом сохранения энергии кинетическая энергия разогнан-

ного столба воды передается только небольшой части используемой воды.

Работа такой водоподъемной машины осуществляется по следующему принципу.

Вода от источника самотеком подается по наклонному питательному трубопроводу и вытекает че-

рез открытый ударный клапан  с нарастающей скоростью. При определенном давлении воды под удар-

ным клапаном этот клапан автоматически закрывается. Истечение воды прекращается. Инерция движу-

щейся воды при внезапной  ее  остановке порождает  явление_____  гидравлической  ударной  волны. При  этом

давление воды в трубе в зоне нагнетательного колпака резко повышается. Повышения давления доста-

точно для открытия нагнетательного клапана, через который часть воды поступает в воздушный колпак,

сжимает  находящийся  в  нем  воздух  и  поднимается  по  нагнетательному  трубопроводу  к  потребителю.

Через некоторое время, когда инерционный напор иссякает, давление в питательной трубе падает и на-

гнетательный клапан закрывается под действием более высокого давления воздуха в колпаке, ударный

клапан автоматически открывается под действием собственного веса, а также волны разряжения, распро-

страняющейся от тарана по питательной трубе в сторону питательного бассейна. Таким образом, завер-

шается рабочий цикл и начинается следующий, в точности и автоматически повторяющий предыдущий.

Важнейшей  особенностью  такой машины  является  возможность  подъема  воды  на  более  высокий

уровень без затрат какой-либо дополнительной механической, химической или иной энергии.

На протяжении более 200 лет было сделано множество усовершенствований в конструкции. Однако

до настоящего времени не удалось устранить самый существенный недостаток данных водоподъемных

машин - бесполезный слив значительной части воды через ударный клапан. Вода, сливаемая через удар-

ный клапан, по количеству в 10-15 раз превышает объем нагнетаемой воды к потребителю. Кроме того,

подобные водоподъемные машины не могут работать полностью погруженными в воду.

Предлагаемое изобретение лишено указанных недостатков.

Это  достигается  с помощью  ударного  клапана  обратного  типа,  который  размещается  непосредст-

венно внутри питательной трубы и который не имеет сообщения с внешней средой. Клапан делит пита-

тельную трубу на ускоряющую и напорную ее части, в определенном соотношении.

Предлагаемое  водоподъемное  устройство_____  иллюстрируется  чертежом,  на  котором  изображена  его

принципиальная схема.

Водоподъемное устройство содержит регулируемый обратный ударный клапан 4, расположенный в

питательной трубе 5 и разделяющий ее на ускоряющую часть 6 и напорную часть 7, воздушный колпак

1, нагнетательный клапан 3 и нагнетательную трубу 2.

Работа данного водоподъемного устройства осуществляется следующим образом. Вода, находясь в

ускорительной части 6 питательной трубы 5, при открытии ударного клапана 4 приобретает определен-

ную скорость и заполняет напорную часть  7  этой трубы. В момент соприкосновения воды и дна пита-

тельной трубы у этого дна возникает волна гидравлического удара, которая, отражаясь от этого дна, на-

чинает двигаться в воде со скоростью звука против потока воды к ударному клапану. Ударная волна по-

рождает повышенное давление в воде у дна трубы, которое открывает нагнетательный клапан 3 и застав-

ляет часть воды поступать в воздушный колпак 1, сжимая находящийся там воздух. То же давление при

соприкосновении  отраженной  ударной  волны  с  ударным  клапаном  4,  выполненным  в  виде  обратного

клапана, заставляет этот клапан закрыться. Ударная волна, отразившись от закрытого ударного клапана,

догоняет  движущийся  по  инерции  водяной  поток  и  вновь  отражается  от  дна  трубы.  Такое  отражение

ударных волн многократно повторяется. За время этого отражения через нагнетательный клапан в воз-

душный колпак поступает существенная часть воды, вследствие чего в напорной части питательной тру-

бы  под  ударным  клапаном  возникает  зона  разряжения.  Ударный  клапан  устроен  таким  образом,  что  к

моменту  исчерпания  требуемого  количества  кинетической  энергии  замкнутого  двигающегося  по  инер-

ции столба воды, закрытия нагнетательного клапана и достижения определенной степени разряжения он

автоматически открывается. Через открывшийся ударный клапан_____ в напорную часть трубы втекает новая

порция воды, которая разгоняет себя и оставшуюся там воду до той же начальной скорости. После чего

005489

- 2 -

весь процесс полностью повторяется. Через нагнетательную трубу 2 вода с большим, чем исходным, на-

пором поступает к потребителю.

1. Гидравлический таран. БСЭ, т. 6, М., "Советская энциклопедия", 1971, с. 467-468.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Водоподъемное устройство, состоящее из воздушного колпака, нагнетательного клапана, нагнета-

тельной трубы, питательной трубы, регулируемого ударного клапана, отличающееся тем, что регулируе-

мый ударный клапан располагается в питательной трубе, разделяя ее на ускоряющую и напорную части

и обеспечивая, таким образом, подъем воды или ее закачку без слива какой-либо части воды наружу.

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2/6